Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego

z dnia 17.11.2021r.

Nr sprawy: 18/2021

(miejscowość i data)

………………………………                                                                        ….……………………………

(pieczątka Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

| USG wielofunkcyjne z głowicą convexowa, liniowa oraz endocavitarna | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) lub opis | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model/Typ/Nazwa |  |  |
| 2 | Producent/kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Aparat nie starszy niż 3 lata |  |  |
| 4 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, |  |  |
| 5 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, |  |  |
| 6 | Dynamika systemu min. 165 dB, |  |  |
| 7 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości, przekątna ekranu min. 19 cali, |  |  |
| 8 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu, |  |  |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 MHz do 18,0 MHz, |  |  |
| 10 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. Od 1 do 35 cm, |  |  |
| 11 | Regulacja wzmocnienia „Gain”, |  |  |
| 12 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół, |  |  |
| 13 | Waga aparatu do 50 kg, |  |  |
| 14 | Min. 3 aktywne gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie, |  |  |
| 15 | Aktualizacja systemu jednym wciśnięciem dedykowanej ikony - pomocne podczas wprowadzania nowych rewizji usprawniających pracę systemu, |  |  |
| 16 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego do pełnego ekranu, |  |  |
| 17 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B, B + M, M, D B + D, B + C (Color Doppler), B + PD (Power Doppler), |  |  |
| 18 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1820 obrazów/sek., |  |  |
| 19 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 173 obrazów/sek., |  |  |
| 20 | Obrazowanie harmoniczne, |  |  |
| 21 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD), |  |  |
| 22 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 500 Hz do 14 kHz, |  |  |
| 23 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy, |  |  |
| 24 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach, |  |  |
| 25 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.500 Hz do 20 kHz, |  |  |
| 26 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1,0 mm do 8,0 mm, |  |  |
| 27 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni, |  |  |
| 28 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 70 stopni, |  |  |
| 29 | Doppler ciągły (CW), |  |  |
| 30 | Doppler tkankowy (TDI), |  |  |
| 31 | M-mode+ kolor |  |  |
| 32 | Obrazowanie typu „Compound” (tzw. skrzyżowane ultradźwięki), |  |  |
| 33 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD), |  |  |
| 34 | Obrazowanie trapezowe, |  |  |
| 35 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku, |  |  |
| 36 | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym min. 500 GB, |  |  |
| 37 | Wbudowane wyjścia USB 2.0 min 2, |  |  |
| 38 | Wysokiej klasy czarno-biały videoprinter, |  |  |
| 39 | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły |  |  |
| 40 | Raporty z badań, |  |  |
| 41 | Pełne oprogramowanie do badań min.: polozniczych, ginekologicznych Małych narządów, Naczyniowych, Brzusznych, Mięśniowo-szkieletowych, Ortopedycznych, Urologicznych, |  |  |
| 42 | Bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę aparatu min. 60 minut po odłączeniu od zasilania, |  |  |
| 43 | Głowica convex Podac typ |  |  |
| 44 | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 6,8 MHz, |  |  |
| 45 | Liczba elementów min. 128, |  |  |
| 46 | Promień krzywizny max 60 mm, |  |  |
| 47 | Głowica endokawitarna/ Podac typ |  |  |
| 48 | Zakres częstotliwości pracy min 4,0 – 15 MHz |  |  |
| 49 | Liczba elementów min. 128 |  |  |
| 50 | Promień krzywizny max 12 mm |  |  |
| 51 | Głowica liniowa/ Podac typ |  |  |
| 52 | Zakres częstotliwości pracy min 7,0 – 18 MHz |  |  |
| 53 | Liczba elementów min. 128 |  |  |
| 54 | Szerokość czola max.40mm |  |  |
| 55 | Przeprowadzenie szkolenia bezpośredniego użytkownika w zakresie użytkowania przedmiotu oferty w siedzibie zamawiającego. |  |  |
| 56 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |
| 57 | Menu w języku polskim |  |  |
| 58 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE |  |  |
| 59 | Przedstawienie na żądanie zamawiającego autoryzacji sprzedaży przez producenta dla sprzedawcy |  |  |
| 60 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce/ wskazać okres |  |  |

………………………………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy