Załącznik Nr 2 do OPZ

Rodzaj postępowania:  przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: CZĘŚĆ I - rozbudowa posiadanego oprogramowania oraz dostawa, instalacja i wdrożenie modułów, modułu kolejkowego i modułu wizyty mobilnej, wraz z dostawą i uruchomieniem sprzętu informatycznego oraz rozbudową infrastruktury sieciowej dla SP ZOZ Łasin

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia. W kolumnie „Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań” w poniższych tabelach należy skreślić niewłaściwe określenie: spełnia lub nie spełnia w zależności od spełnienia wymogu przez oferowany system. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania.

Wymagania formalne:

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/01/2021.

- W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Dostarczony sprzęt i akcesoria mają po zainstalowaniu i wdrożeniu stanowić spójną całość.

SPRZĘT DLA CZĘŚCI I

Szafa – 1 szt
Producent:
Model:

| Nazwa | Warunki minimalne | Spełnienie warunków TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Wysokość | Min. 12U |  |
| Standard | Szafa przeznaczona do montażu urządzeń w standardzie 19” |  |
| Szerokość | Min. 600mm |  |
| Głębokość | Min. 600mm |  |
| Stopień ochrony | Szafa musi posiadać stopień ochrony IP20 |  |
| Akcesoria | Akcesoria do mocowania 10 śrub M6 |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące producenta |  |

Switch – 5 szt
Producent:
Model:

| Nazwa | Warunki minimalne | Spełnienie warunków TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Porty | Switch musi posiadać wbudowane porty: - 24 x 10/100/1000BASE-T - 4 x 1000/10 GBase-X (SFP+) - Port zarządzający |  |
| Przepustowość | Min. 128Gbps |  |
| Prędkość przekazywania | Min. 95 Mpps |  |
| Taktowanie procesora | Min. 800 MHz |  |
| Pamięć RAM | Min. 512MB |  |
| Bezpieczeństwo | - Uwierzytelnianie i autoryzacja logowania poprzez RADIUS - SSH v1/v2 |  |
| Routing | Routing statyczny IPv4/IPv6 |  |
| Zarządzanie | - GUI (Web) - Telnet - Port konsolowy - Wielopoziomowy CLI |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące producenta |  |

Zasilacz UPS – 2 szt
Producent:
Model:

| Nazwa | Warunki minimalne | Spełnienie warunków TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Zasilacz bezprzerwowy UPS |  |
| Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie stelażowej |  |
| Moc | Min. 3000VA / 1800Wat |  |
| Gniazda wyjściowe | Min. 8 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Podtrzymanie przy 50% | Min. 7 minut |  |
| Baterie | Zasilacz musi posiadać baterie: 4 x 12V/7,2Ah |  |
| Oprogramowanie | Zasilacz musi zostać dołączony z oprogramowaniem zarządzającym |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata na urządzenie, min. 1 rok na baterię |  |

Urządzenie UTM – 1 szt
Producent:
Model:

| Nazwa | Warunki minimalne | Spełnienie warunków TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| OBSŁUGA SIECI | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. |  |
| ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) | - Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. - Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. - Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). - Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. - Administrator musi mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. - Rozwiązanie musi umożliwiać między innymi filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac. - Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. - Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). - Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). |  |
| INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) | - System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. - Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. - Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. - Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. |  |
| OCHRONA ANTYWIRUSOWA | - Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). - Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. - Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. - Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. |  |
| OCHRONA ANTYSPAM | - Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). - Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: a. białe/czarne listy, b. DNS RBL, c. heurystyczny skaner. |  |
| WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) | - Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). - Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: a. PPTP VPN, b. IPSec VPN, c. SSL VPN. - SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal. - W ramach funkcji SSL VPN producenci powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. . |  |
| FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW | - Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. - Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. - Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. |  |
| UWIERZYTELNIANIE | - Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. usługę katalogową Microsoft Active Directory. - Rozwiązanie musi pozwalać na równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. - Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: a. SSL, b. Radius, c. Kerberos. - ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory. - Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta. - Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny. |  |
| ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) | - Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). - Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: a. równoważenie względem adresu źródłowego, b. równoważenie względem połączenia. - Mechanizm równoważenia łącza musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu. - Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. |  |
| ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM | - Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. - Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. - Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). - Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. |  |
| RAPORTOWANIE | - Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. - System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. - System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego. |  |
| PARAMETRY SPRZĘTOWE | - Urządzenie ma być wyposażone w dysk SSD o pojemności co najmniej 240 GB. - Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min. 12. - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G pochodzącego od dowolnego producenta. - Przepustowość Firewall – min. 8 Gbps. - Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS – min. 3,3 Gbps. - Przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 950 Mbps. - Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 1,3 Gbps. - Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż. 500. - Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie może być mniejsza niż 100. - Obsługa min. VLAN 256. - Liczba równoczesnych sesji - min. 500 000 i nie mniej niż 25 000 nowych sesji/sekundę. - Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. - Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. |  |
| GWARANCJA | Wymaga się, aby dostawa obejmowała również minimum 60-miesięczną gwarancję producentów na dostarczone elementy systemu oraz licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa. |  |

Wokander –  9 szt.
Producent: 
Model:

| Nazwa | Warunki minimalne | Spełnienie warunków TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Pamięć RAM | min. 4GB DDR4 |  |
| Karta graficzna | zintegrowana hdmi |  |
| Dysk twardy | 128GB SSD |  |
| DVD +/-RW | nie dotyczy |  |
| Czytnik kart pamięci | nie dotyczy |  |
| Obudowa | AIO min 21,5" |  |
| Zasilacz | w zestawie |  |
| Klawiatura + mysz | nie dotyczy |  |
| Dodatkowe złącza | nie dotyczy |  |
| Karta sieciowa | zintegrowana 10/100/1000Mbps |  |
| Karta sieciowa WLAN | 802.11 ac + BT |  |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |  |
| System Operacyjny | Linux Ubuntu lub równoważny |  |
| Monitor | min. 21,5 1920x1080 |  |
| Głośniki | TAK |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| Pozostałe | Standard VESA Uchwyt do montażu na ścianie |  |

OŚWIADCZAM (MY) , ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA:

Załącznik stanowi integralną część oferty.

| Miejscowość, data: ………………………….. | …………………………………………… |
| --- | --- |
|  | pieczęć i podpis osób uprawnionych lub czytelny podpis osób uprawnionych |